## Slide 2: Bestimmung der Drehachse des Kiefergelenks
Gruppe 5: Schüler: Brunner Johannes, Gasser Karin, Kraler Harald, Tischler Hannes und Unterholzner Martin Lehrer: Egger Margit und Stadler Christoph

## Slide 3: Aktuator

## Slide 4: Zwei Beispielmodelle

## Slide 5: Grundproblem:
Bestimmung der Kiefergelenksachse mit Hilfe von Videobildern
Abweichung darf maximal 1 mm betragen
soll kostengünstig und einfach zu handhaben sein

## Slide 6: Lösungsvorschlag:
2 Bildsequenzen: von vorne und von der Seite
Auswahl von drei Bildern: bei geschlossenem, halb geöffnetem und „maximal“ geöffnetem Mund
Bestimmung der Drehachse
Einzeichnung der Punkte auf dem Kopf des Patienten (mit Hilfe zweier Laser)

## Slide 7: Wie erfassen wir die Drehbewegung beim Kauen?
Lösung:
mit einem Metallstab
vorausgesetzt der Kopf ist fixiert
die Verlängerung durch den Stab erhöht die Messgenauigkeit

## Slide 8: Wie wird der Kopf befestigt?
Lösung:
Der Hinterkopf liegt an einem festen Hintergrund auf und ein Band um die Stirn und Schläfen verhindert Bewegungen

## Slide 9: Wie viele Kameras verwenden wir?
Lösung:
es sind zwei Ansichten nötig, weil wir die Kieferbewegungen in allen drei Dimensionen erfassen müssen
an Seitwärtsbewegungen des Kiefers beim Kauen erkennen wir eine Schräglage der Achse

## Slide 11: Wie errechnen wir aus den Bewegungen die Achse?
Lösung:
aus beiden Perspektiven gleichzeitig werden drei verschiedene Öffnungszustände des Mundes fotografiert. Die Bewegung ist ein Kreisbogen zu dessen Fläche die Drehachse senkrecht verläuft

## Slide 12: Wie stellen wir den Maßstab fest?
Lösung:
Wir fotografieren ein Objekt, dessen Größe wir kennen
Dieses muss auf derselben Tiefe mit den Messpunkten liegen, also an der Spitze des Metallstabes
Wir messen die Kaubewegung an diesem Objekt

## Slide 13: Welche Form hat dieses Objekt?
Lösung:
Das Objekt muss aus jeder Perspektive dieselbe Form haben
Deshalb verwenden wir eine Kugel
Ihr Mittelpunkt ist unser Messpunkt
Wir verwenden eine hellgrüne Kugel

## Slide 14: Wie beziehen wir die Koordinaten auf den Kopf?
Lösung:
Wir benötigen ein Koordinatensystem
Der Nullpunkt ist beliebig wählbar

## Slide 15: Wie stellen wir einen gemeinsamen Maßstab für die Kameras fest?
Lösung:
Wir kennen den Durchmesser der Kugel, die auf beiden Bildern zu sehen ist
Daraus erfahren wir das Größenverhältnis

## Slide 16: Wie übertragen wir die Durchstoßpunkte auf den Kopf?
Lösung:
Wir verwenden einen computergesteuerten Laser, der die Punkte auf den Kopf projiziert.
Dieser muss entlang den Achsen beweglich und schwenkbar sein.

## Slide 19
Berechnung:

## Slide 23: Nachteile:
Hohe technische Anforderungen
deshalb teuer
Vorteile:
Kann bei Patienten eingesetzt werden, die in kieferorthopädischer Behandlung sind
Kaubewegung wird durch technische Vorrichtung nicht behindert
Möglichkeit der Direktübertragung der Achsenlage auf den Aktuator

## Slide 24
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
Gruppe 5